## Slide 1
Ⅰ 单样本 MDM：由最小差异准则确定三个参数
样本如何形成求解准则
排序观测
t₍₁₎, …, t₍ₙ₎
F̂(t₍ᵢ₎) =
i − 0.3
n + 0.4
秩概率
η̂ᵢ(γⱼ, βₖ) =
t₍ᵢ₎ − γⱼ
[−ln(1 − F̂(t₍ᵢ₎))]
1/βₖ
由每个观测得到伪尺度
σ
η
(γⱼ, βₖ) = SD(η̂₁, …, η̂ₙ)
σ
η,min
(γⱼ) = min σ
η
(γⱼ, βₖ)
βₖ
a 梯度交点确定位置参数
∇(γ) =
dσ
η,min
(γ)
dγ
条件最小差异随 γ 的变化率
800
1000
1200
0
0.2
0.4
位置参数 γⱼ
梯度 ∇(γⱼ)
∇(γ̂) = 0
γ̂ = 974.4
求导
b 代入位置，回代形状参数
β̂ = arg min σ
η
(γ̂, βₖ)
βₖ
固定 γ̂ = 974.4
1.5
2.5
3.5
0
100
200
300
形状参数 βₖ
差异 ση(γ̂, βₖ)
β̂ = 2.471
γ̂
伪尺度取均值
η̂ = (1/n) Σᵢ η̂ᵢ(γ̂, β̂) = 819.2
输出三参数估计
(β̂, η̂, γ̂) = (2.471, 819.2, 974.4)
Ⅱ 同一真值下重复抽样：沿各自曲线选点
相同总体，30组随机样本
W(β = 2, η = 1000, γ = 1000)
每组 n = 7
样本 1
样本 2
样本 3
⋮
每组重新构造 ∇(γ)
分别用 δ = 0 与 δ = 0.1 求解
同一批样本、相同坐标，仅改变判据水平
c 零梯度判据 δ = 0
0
0.1
0.2
0.3
梯度 ∇(γⱼ)
δ = 0
10个下界估计保留在下方
位置估计标准差 = 595.5
0
500
1000
1500
位置参数估计 γ̂δ
d 正偏移判据 δ = 0.1
0
0.1
0.2
0.3
梯度 ∇(γⱼ)
δ = 0.1
位置估计标准差 = 300.6
0
500
1000
1500
位置参数估计 γ̂δ
每点对应一次位置估计；竖向错开仅为避免重叠；竖虚线为真值 γ = 1000。
Notes: 图1。依据MDM原理重绘；来源 DOI 10.1142/S0219455423500852、10.12068/j.issn.1005-3026.2025.20240194。数据：public/case-studies/mdm/verification-182-046/data.csv。a、b为Sample-1-3，c、d为全部30组保存样本，无新模拟。秩概率(i−0.3)/(n+0.4)。标准差ddof=1。曲线均为既有F01 CSV的真实轨迹；10个零下界估计只计入散点条和汇总。公式为可编辑原生文本与分式线条；曲线为可编辑自由曲线。