## Slide 1
汇报人：魏鹏宇
2026.09.28
三参数 Weibull 参数估计方法
的评价依据与建议
Notes: 来源：研究报告v2.3（2026-09-28），Research09。本汇报讨论完整样本、尤其小样本三参数点估计的有效性评价。研究状态为ACTIVE + INDEPENDENT；本轮为文献分析与评价建议，不是新增性能实验。

## Slide 2
明确完整样本+小样本条件下的三参数Weibull分布参数估计方法怎么评价“有效性”
研究问题与评价框架
01
方法需要证明有效性：
在目标样本条件下，相对于合理的比较对象，具有良好的参数估计精度、估计稳定性和有效求解能力；真实数据补充说明实际可用性
研究问题：
新方法在目标条件下
是否有效
先确定对比方法
形成合理衡量标准
共同Monte Carlo：
逐参数精度、估计稳定性、
有效求解率
真实数据：
实际可用性、拟合
综合判断
Notes: 来源：研究报告v2.3，第1章与第6章。先按候选方法与文献证据确定合理对手，再在共同Monte Carlo条件下比较逐参数误差、波动和有效求解率。真实数据补充可用性、拟合及寿命量解释，不承担参数真值精度证明。两类证据汇合为评价建议。

## Slide 3
参数估计的四类主要思路
参数估计方法
02
同样估计形状β、尺度η和位置γ，区别在于用什么关系确定参数。
方法类别 | 估计依据 | 代表方法
A 似然路线 | 让观测样本的似然较大 | MLE、WMLE、MMLE、DMMLE
B 概率图路线 | 将分布关系变成直线，再做回归 | LS、LRE、相关系数法
C 统计量与构造准则 | 匹配统计量，或优化间距、差异量 | MM、PWM、L矩、MPS、MDM
D 组合与学习 | 组合统计关系，或学习样本到参数的映射 | SAM、PM、LSPF、BPNN
Notes: 来源：研究报告v2.3（2026-09-28），Research09。§2.1：A似然；B概率图；C统计量、间距与构造差异，含MDM；D组合与学习，含统计量变换。分组服务于辨认方法，不是互斥分类或性能排序。

## Slide 4
A 似然路线：从样本似然到偏差修正与求解改进
参数估计方法
02
MLE：把观测点的密度相乘，寻找最能解释这组样本的参数。
MLE 极大似然估计
Fisher · 1922
WMLE 加权极大似然估计
Cousineau · 2009
MMLE 修改极大似然估计
Kundu & Raqab · 2009
ADGBO求解MLE
Wang等 · 2026
得分偏差修正
Firth · 1993
DMMLE 双重修改极大似然估计
da Silva等 · 2025
减小小样本偏差
修正估计方程
处理边界奇异
改变似然构造
缓解初值敏感与局部停滞
改进搜索策略
剩余偏差
引入Firth修正
修正思想
小样本偏差 → 权重或得分修正；位置边界困难 → 修改似然构造。
PSO、DE、ADGBO等保持同一目标与约束时，改善的是搜索、收敛和计算效率。
Notes: 来源：研究报告v2.3（2026-09-28），Research09。§2.2，附录A方法继承关系。WMLE Cousineau2009 DOI10.1348/000711007X270843；DMMLE DOI10.3390/e27050485；ADGBO DOI10.1016/j.ress.2025.111610。Fisher1922标示通用似然原理，不是Weibull专用方法年份。同目标同约束下，优化器改进首先是求解改进。

## Slide 5
B 概率图路线：把分布关系变成直线
参数估计方法
02
样本排序 → 分配累计概率p → 变换坐标 → 回归求参数
横轴 x = ln(t − γ)；纵轴 y = ln[−ln(1 − p)]；理论关系 y = βx − βlnη
概率图示意
ln(t − γ)
ln[−ln(1−p)]
斜率 → 形状β；截距 → 尺度η
二参数概率图回归
White · 1969
三参数最小二乘（LS）
Soman & Misra · 1992
位置未知
广义线性回归（GLRA）｜Li · 1994
通过回归构造处理未知位置
相关系数法｜Park · 2017 / 2018
寻找相关性较强的位置，再恢复形状与尺度
Notes: 来源：研究报告v2.3（2026-09-28），Research09。§2.3，附录B第2—4、11节。Soman–Misra DOI10.1016/0026-2714(92)90057-R；Li DOI10.1109/24.295002；Park2017 DOI10.23055/ijietap.2017.24.4.2848。Plot与MLE2是不同恢复分支；项目Bernard分数LRE不等于Park原版。

## Slide 6
C 统计量与构造准则：让什么量满足什么条件？
参数估计方法
02
方法 | 构造什么量 | 用什么条件确定参数
矩／概率加权矩／L矩 MM、PWM、LM | 样本矩、概率加权矩或L矩 | 样本统计量与理论值匹配 用统计特征约束参数
最大乘积间距（MPS） Cheng & Amin · 1983 | 相邻排序观测在CDF上的概率间隔 | 最大化各间隔的乘积 惩罚接近零的概率间隔
最小差异法（MDM） Xie等 · 2022/2023 | 由每个观测和绘图概率反推的尺度值 | 最小化尺度伪估计的差异 使不同观测给出的尺度尽量一致
三种依据：统计量匹配、概率间距、尺度一致性。
Notes: 来源：研究报告v2.3（2026-09-28），Research09。§2.4，附录B第9、11节。MDM DOI10.1142/S0219455423500852（2022在线／2023卷期）以尺度伪估计差异定义准则，属于C组。MPS DOI10.1111/j.2517-6161.1983.tb01268.x。没有将MDM连成MPS或LS的已证实直接后继。

## Slide 7
D 组合与学习：交替更新参数，或学习参数映射
参数估计方法
02
最小观测值通常高于分布起点：先修正位置，再更新形状和尺度。
逐次逼近（SAM）｜Guo等 · 2023
最小值期望关系
修正位置γ
概率图回归
更新β、η
重复至参数稳定
位置修正逐次逼近（PM）｜Guo等 · 2024
最小值中位数关系
修正位置γ
条件似然
更新β、η
重复至参数稳定
LSPF：消除位置、尺度影响 → 估计形状 → 恢复其余参数
BPNN：模拟样本＋已知参数训练 → 从样本特征直接输出参数
Notes: 来源：研究报告v2.3（2026-09-28），Research09。§2.5。SAM DOI10.1007/s12206-023-1019-z；PM DOI10.1002/qre.3559；LSPF DOI10.1016/j.csda.2012.09.005；BPNN DOI10.1016/j.probengmech.2025.103828。SAM与PM位置关系和参数更新不同，未核得直接升级或性能比较关系。

## Slide 8
12篇论文实际选择了哪些对照
文献怎样选择比较对象
03
MLE出现7篇，相关回归路线出现4篇；经典方法仍是常见参照。
论文方法（缩写）／作者与年份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Notes: 来源：研究报告v2.3（2026-09-28），Research09。§3.1与4.2；数据evidence/benchmark_comparison_audit.json。primary_included的13篇中展示剔除182-030及MDM列，与报告图3一致；MLE7/12、CC4/12。表头LRE对应审核CC相关回归族，具体版本不等价。指标统计保留13篇，RMSE7、SD5、Bias4。仅统计现有已核子集，不作全领域普查。

## Slide 9
近期工作：估计构造、观测条件与求解过程
文献中的实际比较依据
03
近10—20年的新工作，并不都在同一任务下竞争。
近期创新同时涉及估计构造、观测条件和求解过程，比较时先看是否解决同一问题。
改估计构造
有限样本、位置和偏差：WMLE、Park、SAM/PM、DMMLE。
直接学习映射也属相关构造，要核训练范围与损失。
改观测条件
污染、删失等：PITE [182-003]、删失研究 [182-114]。
与完整样本任务不同，特殊情境中的排名不能直接移用。
改求解过程
保留统计目标，改善搜索：ADGBO [187-001]、PSO等。
先核目标与约束，再判断是否属于MLE。
Notes: 来源：研究报告v2.3（2026-09-28），Research09。§3.3，资料/近期文献范围核查.md。WMLE、Park、SAM/PM、DMMLE涉及估计构造；PITE DOI10.1038/s41598-025-96043-1涉及污染，Nassar–Elshahhat2024涉及二参数删失；ADGBO/PSO需按实际目标和约束辨别数值改进。方向实例不证明全领域重心转移。

## Slide 10
近期候选提供的比较证据与边界
文献中的实际比较依据
03
比较证据必须同时给出样本条件、评价指标和结论范围。
工作与条件 | 已有比较证据 | 不能直接外推的结论
WMLE／LSPF n=8—32／10—500 | WMLE有小样本修正证据； LSPF作者按n提出不同建议 | WMLE版本有差异； 可解性不等于RMSE最优
SAM／PM n=5—20／另有n=5 | SAM极小样本平均MAD较好； PM比较LSE、MLE、PWM | SAM未检验β<1； 两版尚无直接性能比较
BPNN n=5—20 | 对CCM、MDM比较参数 及1%分位点SD、RMSE | 训练域有界； 原输入和配置仍有缺口
DMMLE n=50—1000 | 相对偏差改善， RMSE总体接近 | 尚不能据原实验判断 n=5—20的表现
这些结果来自各篇内部比较，不构成跨论文统一排名。
Notes: 来源：研究报告v2.3（2026-09-28），Research09。§3.4；WMLE182-088、LSPF182-113、SAM185-005、PM182-117、BPNN184-009、DMMLE182-111。详细来源见附录A/B和evidence/literature_performance_boundaries.json。SAM的MAD是跨三参数平均，不能说每个参数都改善；LSPF2013使用Ng式WMLE；PM主体大n，另有n5；DMMLE原尺度参数化不同。

## Slide 11
对照选择原则：每个角色回答一个问题
文献中的实际比较依据
03
在当前已核文献范围内，尚未确认通用固定组合；可按比较作用选择对手。
对手角色 | 为什么需要
共同经典基准 | 与历史结果建立联系
有竞争力的有限样本方法 | 防止只战胜较弱基线
同任务近期方法 | 回答新方法相对于当前研究的表现
直接母方法 | 识别新增步骤本身带来的收益
特殊场景方法 | 仅在数据条件与相应主张匹配时纳入
同一方法可以兼任多个角色；第六部分给出选择顺序与候选实例。
Notes: 报告v2.4第3.5节：当前已核文献尚未确认通用固定比较组合；同一方法可兼任多个角色，第6章提供选择与评价规则。

## Slide 12
Monte Carlo：精度、波动与有效求解率
Monte Carlo评价依据
04
各方法处理同一批生成样本，分别报告β、η、γ，按样本量与参数条件展示。
评价问题 | 主指标或记录 | 怎样解释
估得准不准 | Bias、RMSE（或MSE） | 系统偏差与总体误差
抽样稳不稳定 | SD | 重复抽样造成的波动
能否有效求解 | 有效率／失败率及原因 | 给定版本与计算预算下的表现
优势出现在哪里 | 真参数、n、重复次数 | 保留条件差异，不只报总体平均
建议以n=5—30为重点，补n=50或100；每条件1000次起，按模拟精度增加。
已核13篇：逐参数RMSE 7篇、SD 5篇、Bias 4篇；频次不是指标选择的唯一依据。
Notes: 来源：研究报告v2.3（2026-09-28），Research09。§4.1—4.2、6.3。建议n5、10、15、20、30，补50/100；形状可参考0.5、1、1.5、2、3、5，按适用域取舍；正位置主体，零位置边界单列。1000次为起点，接近结果可增加至5000—10000。来源SAM/BPNN/迭代LS/LSPF/综合比较。指标数来自13篇主子集，同篇可多项；relative Bias及联合指标另列。

## Slide 13
失败处理：精度必须连同有效率一起报告
Monte Carlo评价依据
04
无有限最大值、数值未收敛与越界输出分开记录；不把程序失败等同于理论无解。
误差按有效估计计算并标明数量；共同成功样本比较仍是条件结果，不能替代失败统计。
原文处理实例 | 解释风险 | 本研究应怎样报告
仅比较收敛样本 [182-096] | 成为筛样后的条件精度 | 给全部次数、有效数与失败原因
限制参数并报未得到估计数 [182-091] | 约束与计算预算影响成功率 | 预先声明参数域、预算与接受规则
失败用零作图标记 [182-030] | 零并非有效参数估计 | 不得把标记值代入RMSE
剔除极端输出 [182-101] | 有效极端值也会改变尾部风险 | 披露筛选规则与统计分母
Notes: 来源：研究报告v2.3（2026-09-28），Research09。§4.3与6.4。Akram–Hayat182-096筛ML收敛样本；182-091记录未得估计数；MDM182-030图中零是失败标记；182-101剔除形状>5。保留所有生成次数；全失败条件误差不可计算。DMMLE允许γ̂=min(x)，须按原定义判断边界，不能统一套严格内点接受规则。

## Slide 14
真实数据：实际可用性、拟合与寿命量
真实数据的作用
05
通常没有参数真值；真实数据支持应用解释，不能直接证明参数估计更准确。
来源与真实样本 | 实际评价 | 支持的结论
BPNN：15点疲劳寿命 | 与CCM、MDM比较K-S、CDF | 这组数据的应用与拟合表现
LSPF：10点、4点寿命 | 参数、变换似然及不收敛记录 | 困难样本上的可计算性
SAM：10点、4点寿命 | K-S、CDF、MTTF与可靠寿命 | 应用差异；部分为历史参照
可以比较多个方法，也可以只展示新方法应用；案例选择应服务于要说明的问题。
只有涉及稳定性、预测或区间主张时，再增加相应验证。
Notes: 来源：研究报告v2.3（2026-09-28），Research09。§5、6.5。BPNN184-009 DOI10.1016/j.probengmech.2025.103828；LSPF182-113 DOI10.1016/j.csda.2012.09.005；SAM185-005 DOI10.1007/s12206-023-1019-z。SAM部分沿用历史估计，非统一重跑；同一10/4点数据重复使用不增加独立数据来源。Bootstrap不生成原总体参数真值。

## Slide 15
Benchmark应怎样选择
综合建议：如何选择对照并评价新方法
06
依次核查共同参照、同任务强对手、近期竞争者和直接母方法。
选择顺序 | 核查重点 | 比较作用
1 共同参照 | 定义明确、可以复现 | 与既有研究建立联系
2 同任务强对手 | 目标样本量与参数域的证据 | 避免只与较弱基线比较
3 近期竞争者 | 数据条件、目标是否一致 | 回应当前同任务研究
4 直接母方法（若适用） | 被改进或组合的具体版本 | 识别新增步骤的收益
最终入选取决于任务匹配、比较作用与可复现性；同一方法可兼任多个角色。
Notes: 报告v2.4第6.1节：依次核查共同参照、同任务强对手、近期竞争者及直接母方法。按任务匹配、比较作用与可复现性决定入选，不预设固定方法组合。

## Slide 16
根据研究主张确定具体对照
综合建议：如何选择对照并评价新方法
06
下列方法是待核查的候选实例，具体选择由新方法要证明什么决定。
候选无需全部纳入；先核查具体版本、适用域与复现完整程度，再确定最终对照。
如果新方法主要声称…… | 优先核查的比较对象 | 比较作用／核查边界
改善LS／概率图估计 | Soman–Misra、Park | 与已有概率图构造比较
改善位置参数估计 | SAM、PM等位置修正方法 | 比较解决同一困难的方法
改善MLE小样本偏差 | WMLE、DMMLE等似然修正 | DMMLE原模拟从n=50开始
改善边界／可解性 | MLE、MPS、LSPF等 | 同时评价精度与有效率
使用学习型估计 | BPNN等＋统计方法参照 | 核清训练范围与原版配置
改进已有方法 | 直接母方法 | 识别新增步骤的收益
强调极小样本性能 | 已有n≈5—20证据的方法 | 逐项核对参数域与指标
Notes: 报告v2.4第6.2节：按研究主张确定对照。候选实例包括MLE、WMLE、Soman–Misra、Park、SAM、PM、MPS、LSPF、DMMLE、BPNN及直接母方法；不是全部必选。极小样本证据及具体版本见第3.4节和附录B。学习步骤的独立收益还需消融。

## Slide 17
候选入选前：核查具体版本与实现边界
综合建议：如何选择对照并评价新方法
06
以下为版本核查实例；列为候选不等于完成复现，也不构成固定名单。
方法 | 需要固定的版本 | 当前需注意
MLE | 局部／受限解，参数域与接受规则 | 不将无界全局目标当作一般收敛问题
WMLE | J权重、权重表及代入方式 | Ng代入与其他更新版本分开
Park Proposed+Plot | 原绘图概率、Plot恢复与非负位置域 | Bernard分数是另一变体
SAM 2023 | 形状未知分支、停止与边界重试 | 两个原文例已复现； 后期越域重试待澄清
原版与补救版分开命名；有效输出、回退流程和计算预算一起记录。
Notes: 报告v2.4第6.1节及附录B：本页方法仅为版本核查实例，不是推荐固定组合。SAM两个示例复现不等于全部边界处理已复现。

## Slide 18
本调研形成benchmark选择与评价规则
综合建议：如何选择对照并评价新方法
06
当前已核文献尚未确认通用固定组合；对照由研究主张与目标条件决定。
怎样选对照
按比较作用核查候选，允许同一方法兼任多个角色；
结合样本条件、参数域、继承关系与可复现性确定。
怎样比
共同Monte Carlo，逐参数Bias、RMSE、SD；
同时报告有效率、失败原因与成功样本数。
真实数据说明什么
展示可用性、拟合与寿命量；
不以同数据拟合较好代替参数精度证据。
最终怎样下结论
明确相对哪些对手、在何种条件下改善哪些评价量；
同时说明波动、计算、失败与适用范围的代价。
Monte Carlo提供主要参数性能证据，真实数据补充应用证据，共同限定结论范围。
Notes: 报告v2.4第6章结论：形成benchmark选择与评价规则。具体对照由研究主张、样本条件、参数域、近期同任务研究和继承关系决定；结论说明相对对手、改善条件及波动、计算与失败代价。