## Slide 1
汇报人：魏鹏宇
2026.09.28
三参数 Weibull 参数估计方法
的评价依据与建议
Notes: 老师，我今天汇报的是完整样本、尤其是小样本条件下，三参数Weibull参数估计方法应该怎样评价。这里既包括提出一个新方法以后怎样证明它有效，也包括怎样评价已有方法。下面先说明研究问题，再介绍主要估计思路，接着看文献实际怎样选对照、做模拟和分析真实数据。

## Slide 2
明确完整样本+小样本条件下的三参数Weibull分布参数估计方法怎么评价“有效性”
研究问题与评价框架
01
方法需要证明有效性：
在目标样本条件下，相对于合理的比较对象，具有良好的参数估计精度、估计稳定性和有效求解能力；真实数据补充说明实际可用性
研究问题：
新方法在目标条件下
是否有效
先确定对比方法
形成合理衡量标准
共同Monte Carlo：
逐参数精度、估计稳定性、
有效求解率
真实数据：
实际可用性、拟合
综合判断
Notes: 老师，我想先明确一个问题：对于完整样本、小样本条件下的三参数Weibull分布，无论是新提出的方法还是已有方法，怎样评价它的有效性？这里的有效性，就是在目标样本条件下，相对于合理的比较对象，有良好的参数估计精度、估计稳定性和有效求解能力。真实数据再补充说明实际可用性。沿着这张图，可以分成两方面：一方面先确定对比方法和衡量标准，再用Monte Carlo在设定的参数空间反复抽样，看估计得准不准、稳不稳、能不能得到有效结果；另一方面用真实数据看能否实际使用、拟合怎样。最后综合这两方面来判断。

## Slide 3
参数估计的四类主要思路
参数估计方法
02
同样估计形状β、尺度η和位置γ，区别在于用什么关系确定参数。
方法类别 | 估计依据 | 代表方法
A 似然路线 | 让观测样本的似然较大 | MLE、WMLE、MMLE、DMMLE
B 概率图路线 | 将分布关系变成直线，再做回归 | LS、LRE、相关系数法
C 统计量与构造准则 | 匹配统计量，或优化间距、差异量 | MM、PWM、L矩、MPS、MDM
D 组合与学习 | 组合统计关系，或学习样本到参数的映射 | SAM、PM、LSPF、BPNN
Notes: 先看目前有哪些估计思路。为了讲清楚，我把它们概括成四组。A类从似然出发，选择最能解释观测样本的参数；B类把Weibull分布变成直线关系，再用概率图和回归求参数；C类利用矩、概率间距或者专门构造的差异量来确定参数；D类把不同统计关系组合起来，或者用神经网络直接学习样本到参数的映射。下面重点讲每一类依据什么来估计，以及后来主要解决了什么问题。

## Slide 4
A 似然路线：从样本似然到偏差修正与求解改进
参数估计方法
02
MLE：把观测点的密度相乘，寻找最能解释这组样本的参数。
MLE 极大似然估计
Fisher · 1922
WMLE 加权极大似然估计
Cousineau · 2009
MMLE 修改极大似然估计
Kundu & Raqab · 2009
ADGBO求解MLE
Wang等 · 2026
得分偏差修正
Firth · 1993
DMMLE 双重修改极大似然估计
da Silva等 · 2025
减小小样本偏差
修正估计方程
处理边界奇异
改变似然构造
缓解初值敏感与局部停滞
改进搜索策略
剩余偏差
引入Firth修正
修正思想
小样本偏差 → 权重或得分修正；位置边界困难 → 修改似然构造。
PSO、DE、ADGBO等保持同一目标与约束时，改善的是搜索、收敛和计算效率。
Notes: 似然路线的起点是极大似然估计，也就是把各观测值在给定参数下的密度相乘，寻找使似然较大的参数。对于三参数Weibull，位置参数也未知，小样本偏差和边界附近的求解问题就比较突出。沿着这些问题，一支是WMLE，通过有限样本权重修正估计方程；另一支是修改似然，再加入得分偏差修正，形成DMMLE。除此之外，还有大量研究把Newton等传统求解方式换成粒子群、差分进化或者这里的ADGBO，主要解决初值敏感、搜索停滞和计算效率问题。如果似然目标和参数约束都没变，这些工作改进的是MLE的计算过程。

## Slide 5
B 概率图路线：把分布关系变成直线
参数估计方法
02
样本排序 → 分配累计概率p → 变换坐标 → 回归求参数
横轴 x = ln(t − γ)；纵轴 y = ln[−ln(1 − p)]；理论关系 y = βx − βlnη
概率图示意
ln(t − γ)
ln[−ln(1−p)]
斜率 → 形状β；截距 → 尺度η
二参数概率图回归
White · 1969
三参数最小二乘（LS）
Soman & Misra · 1992
位置未知
广义线性回归（GLRA）｜Li · 1994
通过回归构造处理未知位置
相关系数法｜Park · 2017 / 2018
寻找相关性较强的位置，再恢复形状与尺度
Notes: 概率图可以这样理解：先把寿命样本从小到大排序，给每个点分配一个累计概率。对于Weibull分布，把横轴变成log(t减位置参数)，纵轴变成累计概率的双对数变换，理论上就得到一条直线。直线斜率对应形状参数，截距与尺度参数有关。二参数情况下位置已知，画图和回归比较直接；三参数情况下，位置也要估计，所以关键变成怎样移动位置，才能把点变成合适的直线。White到Soman和Misra是一条从二参数回归扩展到三参数的路线；Li研究广义回归构造；Park则利用相关系数确定位置，再从概率图恢复其余参数。这些方法的区别首先是怎样选位置、怎样给点分配概率以及怎样做回归。

## Slide 6
C 统计量与构造准则：让什么量满足什么条件？
参数估计方法
02
方法 | 构造什么量 | 用什么条件确定参数
矩／概率加权矩／L矩 MM、PWM、LM | 样本矩、概率加权矩或L矩 | 样本统计量与理论值匹配 用统计特征约束参数
最大乘积间距（MPS） Cheng & Amin · 1983 | 相邻排序观测在CDF上的概率间隔 | 最大化各间隔的乘积 惩罚接近零的概率间隔
最小差异法（MDM） Xie等 · 2022/2023 | 由每个观测和绘图概率反推的尺度值 | 最小化尺度伪估计的差异 使不同观测给出的尺度尽量一致
三种依据：统计量匹配、概率间距、尺度一致性。
Notes: C类里几种方法的构造差别比较大，可以抓住一个问题：它们各自让什么量满足什么条件？矩方法让样本统计量接近理论统计量。概率加权矩和L矩也是用不同统计量来完成匹配。最大乘积间距法先把排序样本映射到累计概率上，再看相邻点之间的间隔，选择让这些间隔乘积最大的参数；这会惩罚特别接近零的间隔。最小差异法则由每个样本点和绘图概率反推出一个尺度伪估计，如果参数选得合适，这些尺度值应该比较一致，因此通过减小它们的差异来估计参数。它们分别依据统计量匹配、概率覆盖和尺度一致性来确定参数。

## Slide 7
D 组合与学习：交替更新参数，或学习参数映射
参数估计方法
02
最小观测值通常高于分布起点：先修正位置，再更新形状和尺度。
逐次逼近（SAM）｜Guo等 · 2023
最小值期望关系
修正位置γ
概率图回归
更新β、η
重复至参数稳定
位置修正逐次逼近（PM）｜Guo等 · 2024
最小值中位数关系
修正位置γ
条件似然
更新β、η
重复至参数稳定
LSPF：消除位置、尺度影响 → 估计形状 → 恢复其余参数
BPNN：模拟样本＋已知参数训练 → 从样本特征直接输出参数
Notes: 这一组先看郭等提出的两种逐次更新方法。小样本里，最小观测值往往高于分布真正的起点，也就是位置参数，所以不能直接把最小值当作位置。2023年的SAM利用样本最小值的期望关系修正位置，再通过回归更新形状和尺度，反复计算直到稳定。2024年的PM采用最小值的中位数关系，并结合条件似然更新。两者都在交替求位置与其余参数，但所用关系不同。除此之外，LSPF先把样本变换为不含位置和尺度的统计量，估计形状后再恢复其余参数；BPNN则用已知参数生成训练样本，让网络学会从样本特征输出参数。

## Slide 8
12篇论文实际选择了哪些对照
文献怎样选择比较对象
03
MLE出现7篇，相关回归路线出现4篇；经典方法仍是常见参照。
7
极大似然
估计
（MLE）
1982
4
相关回归
估计
（LRE）
2017
3
矩估计
（MM）
1982 /
1988
2
加权极大
似然
（WMLE）
2009 /
2011
2
最大乘积
间距
（MPS）
1983
2
概率加权
矩估计
（PWM）
1979
2
修改极大
似然
（MMLE）
1982 /
2009
1
最小二乘
估计
（LS）
2024
采用
1
贝叶斯
似然
（BL）
2005
1
校正极大
似然
（CMLE）
1987
1
L矩估计
（LM）
1990
1
修正矩
估计
（MMoE）
1982
修正似然与矩估计（MMLE / MMoE） · 1982
人工神经网络估计（ANN） · 2008
加权极大似然估计（WMLE） · 2009
估计方法比较研究 · 2009
变换统计量似然估计（LSPF） · 2013
估计方法综合比较 · 2014
最小二乘迭代估计（LS迭代） · 2023
逐次逼近估计（SAM） · 2023
位置修正逐次逼近估计（PM） · 2024
双重修正极大似然估计（DMMLE） · 2025
反向传播神经网络估计（BPNN） · 2025
自适应梯度优化（ADGBO） · 2026
Notes: 这一页整理了十二篇论文实际采用的对照。左边写的是论文提出或研究的方法，以及年份；上面是它们比较的对手，有圆点就表示采用过。可以看到，MLE出现七次，相关回归路线出现四次，矩估计、加权似然和间距方法也反复出现。这里首先能看出，经典方法仍然经常作为共同参照。紧接着就有一个问题：近些年已经有这么多工作，为什么比较里仍然常见这些经典方法，近期方法去了哪里？

## Slide 9
为什么近期论文不少，比较中仍常见经典方法？
文献怎样选择比较对象
03
近期Weibull估计研究
改估计构造
小样本、位置与偏差修正：WMLE、SAM、PM、DMMLE
学习估计：BPNN
改观测与数据条件
删失、截尾、离群污染、加速寿命试验
所用数据和假设发生变化
改计算过程
PSO、DE、ADGBO等求解MLE
改善初值敏感、搜索停滞与计算效率
扩展推断目标
区间、预测、可靠度与贝叶斯推断
关注的不只是三个参数的点估计
Notes: 这个问题需要把近期工作展开来看。第一部分确实在改估计构造，比如小样本修正、位置估计和神经估计。第二部分在改变数据条件，例如删失、截尾、离群污染和加速寿命试验。第三部分保留原有估计目标，重点改进计算过程，例如用粒子群或差分进化求解MLE。还有一些研究转向区间、预测或加入先验信息。因此，近期论文的数量，并不直接对应完整小样本三参数任务下新对照方法的数量。当然，同任务的新方法仍然存在，例如SAM、PM和DMMLE。经典方法被保留，是因为它们能提供共同参照，部分也有较强的既有比较结果；要理解具体选择，还得看作者在什么条件下想证明什么。

## Slide 10
近年的新方法，实际和谁比、在什么条件下比？
文献怎样选择比较对象
03
LSPF｜Nagatsuka等 · 2013
对比 BL、WMLE
β=0.5—5，η=1，γ=0
n=10、20、50、100、500
检验形状似然构造
结果随样本量与参数变化
SAM｜Guo等 · 2023
对比 MLE、CCWP、PWM
β=1.5、2、2.5；γ=1
η=0.2—4；n=5—20
检验极小样本的误差与波动
n≤10时平均MAD优势明显
DMMLE｜da Silva等 · 2025
对比 MMLE、CMLE
三组真参数
n=50、100、500、1000
检验新增偏差修正
偏差改善，RMSE总体接近
BPNN｜Yang等 · 2025
对比 CCM、MDM
给定训练与测试参数范围
n=5、10、15、20
检验学习型小样本估计
参数与1%分位点的SD、RMSE
研究主张决定比较对象，也决定样本量、参数条件与评价指标。
Notes: 这里选四篇来看具体的比较安排。LSPF把BL和WMLE作为对手，理由是前面的研究已经报告过它们较有竞争力；它覆盖形状0.5到5、样本量10到500，考察不同条件下的精度和稳定性。SAM关注更小的样本，在形状1.5、2、2.5和样本量5到20下，与MLE、相关系数概率图方法和概率加权矩比较，重点看三参数平均误差与波动，结果显示样本较小时优势更明显。DMMLE则直接与相近的MMLE、CMLE比较，在三组参数、样本量50到1000的设置下，检验新增修正能否减少偏差；结果主要表现为偏差改善，RMSE接近。BPNN则在样本量五到二十的设置下，与CCM和MDM比较参数以及1%寿命分位点的SD、RMSE，考察学习估计的小样本表现。可以看到，对手和参数设置都跟作者想解决的问题联系在一起。

## Slide 11
从文献比较安排中，可以归纳出哪些规律？
文献怎样选择比较对象
03
常见比较思路 | 文献中的例子 | 比较作用
保留共同经典参照 | Cousineau比较研究保留MLE | 联系已有研究
选择已有较强方法 | LSPF选择BL、WMLE | 检验与有竞争力方法的差距
与相近原理或母方法比较 | DMMLE比较MMLE、CMLE | 识别新增修正的收益
覆盖同任务的不同估计思路 | SAM比较MLE、概率图、PWM | 观察新构造在同一任务中的表现
共同特点：围绕所解决的问题选择对手，具体组合随研究而变化。
Notes: 从这些实际做法，可以归纳出几条比较规律。第一，常保留MLE等经典方法，让读者能把结果和已有研究联系起来。第二，会选择已有结果显示较强的方法，例如LSPF选择BL和WMLE。第三，如果是改进一个已有构造，常与相同原理或直接相关的方法比较，例如DMMLE对比其他似然修正。第四，同任务的新方法也会与不同估计思路比较，例如SAM同时使用MLE、概率图和PWM。这里总结的是文献怎样选择对手：它们围绕要解决的问题组织比较，并没有形成所有研究都采用的同一份名单。

## Slide 12
Monte Carlo怎样设置：已知真值，反复生成样本
Monte Carlo怎样评价
04
设定(β,η,γ)与样本量n → 反复抽样 → 各方法估计 → 汇总误差与波动
文献 | 参数与样本量设置 | 每条件重复
LSPF（2013） | β=0.5—5，η=1，γ=0 n=10、20、50、100、500 | 1000次
SAM（2023） | β=1.5、2、2.5，η=0.2—4，γ=1 n=5、10、15、20 | 10000次
Akram–Hayat（2014） | β=0.5—9，η=100，γ=90 n=10、20、50、100 | 5000次
按参数条件和样本量分别看结果：优势出现在哪里，随样本增加怎样变化。
Notes: 选好对比方法以后，接下来就是Monte Carlo怎样做。它的关键是参数真值已知：先设定一组形状、尺度和位置，再按给定样本量生成许多组样本，每一组都交给各个方法估计。重复以后，我们就能观察估计值距离真值有多远、不同样本之间波动多大。这里几篇论文的设置不完全相同：LSPF使用五种样本量，每个条件重复一千次；SAM重点看五到二十个样本，每个条件一万次；综合比较覆盖更宽的形状范围，重复五千次。它们共同的做法，是同时改变参数条件和样本量，再分别观察结果。

## Slide 13
模拟结果主要看：准确性、估计稳定性与有效率
Monte Carlo怎样评价
04
评价问题 | 常用指标 | 指标回答什么
估得准不准 | Bias；RMSE或MSE | 平均偏向哪里；总体偏离真值多远
估计稳不稳定 | SD | 换一批样本，估计值有多大变化
能否得到有效结果 | 有效率／失败率 | 全部抽样中，有多少得到有效估计
寿命量是否准确 | 分位点或可靠度寿命误差 | 参数误差如何传递到实际寿命量
β、η、γ分别统计；SAM等也报告跨参数平均MAD、MSD。
Notes: 模拟结果主要回答三个问题。第一是准不准，Bias看平均估计偏向哪一边，RMSE看偏差和波动合在一起后的总误差。第二是稳不稳，SD看换一批样本后估计值有多大变化，这里称为估计稳定性。第三是能不能算出有效结果，就要看有效率和失败率。三个参数通常分别报告；如果论文关心可靠寿命，还会计算寿命分位点的误差。有的论文把三个参数的误差取平均，例如SAM的MAD和MSD，这时需要读清楚它具体怎样平均。

## Slide 14
遇到无解或不收敛的样本，论文怎样比较？
Monte Carlo怎样评价
04
文献中的处理 | 结果实际说明什么
仅保留收敛样本 Akram–Hayat（2014） | 得到的是成功样本上的误差
限制搜索条件并报告未得到估计次数 比较研究[182-091] | 同时展示计算设置与有效求解情况
30组中MLE有6组未得到解，图中用零标记 MDM论文[182-030] | 零是失败标记，计算误差时应排除标记值
比较时一起给出：全部次数、有效次数、失败率，以及有效估计的误差。
原因分别记录：没有有限最优解、数值未收敛、输出超出允许范围。
Notes: 这里还要处理一种很实际的情况：有的方法在某些样本上算不出结果。比如MDM论文中，三十组样本有六组MLE没有得到解，原图用零做了标记。这个零只是标记，算误差时不能把它当作参数估计。其他论文有的只保留收敛样本，有的直接报告没有得到估计的次数。所以比较时应同时给出两部分：全部生成样本上的有效率，以及有效结果上的误差。假如一个方法成功时很准，但经常失败，这个事实也应当展示出来。还要分清数值没有收敛、输出越界和目标本身没有有限最优解，因为它们对应不同原因。

## Slide 15
真实数据没有参数真值，究竟评价什么？
真实数据怎样分析
05
分析内容 | 文献怎样做 | 可以回答的问题
实际可用性 | 给出参数估计、运行结果 | 这组数据能否得到有效结果？
拟合表现 | 经验CDF与拟合曲线；K-S／AD | 模型与观测数据符合得怎样？
寿命量及应用解释 | 平均寿命、可靠度寿命、分位点 | 估计结果怎样用于实际问题？
可以比较方法，也可以展示应用；参数真值未知，不能直接计算参数误差。
Notes: 再看真实数据。真实样本通常不知道参数真值，因此没办法像模拟那样直接计算参数估计误差。文献实际做的事情主要有三类：一是展示方法能够算出参数和寿命量；二是比较经验分布与拟合分布，用图或K-S、AD等统计量看拟合表现；三是看计算得到的寿命量能否用于具体问题。因此，真实数据中也可以比较方法，但比较的是这组数据上的拟合和应用表现。参数估计到底离真值多远，主要仍由前面的Monte Carlo来回答。

## Slide 16
真实案例：有的比较拟合，有的展示能否算、怎样用
真实数据怎样分析
05
论文与数据 | 实际分析内容 | 主要说明什么
BPNN（2025） 15个铝合金疲劳寿命 | 对CCM、MDM比较参数、CDF K-S统计量及p值 | 这组数据上的拟合表现
LSPF（2013） 10点轴承寿命、4点寿命 | 参数结果、变换似然形状 同时记录不收敛 | 困难小样本上的可计算性
SAM（2023） 10点轴承寿命、4点寿命 | K-S、CDF、平均寿命与可靠度寿命 部分对照采用历史结果 | 拟合与实际寿命量的解释
真实案例提供应用证据；Monte Carlo提供已知真值下的参数性能证据。
Notes: 具体看三个真实数据案例。BPNN用十五个铝合金疲劳寿命，与相关系数法和MDM比较，给出参数、经验CDF、拟合曲线及K-S结果，这主要是在比较拟合。LSPF用十点轴承寿命和四点寿命数据，同时展示参数与不收敛情况，说明困难小样本上能否得到结果。SAM也分析了这两组常用寿命数据，并计算平均寿命和可靠度寿命，部分对手结果取自既有研究。可以看到，真实案例并不只有一种做法：有的重点比较拟合，有的重点展示可计算性，有的强调寿命量的实际解释。

## Slide 17
回到研究问题：怎样评价一种参数估计方法？
总结
06
方法依据
它用什么关系估计参数，主要解决什么问题？
对比对象
文献中同类问题选择了谁，为什么这样比较？
Monte Carlo
在目标参数空间与样本量下，估得准不准、稳不稳、能否有效求解？
真实数据
在实际样本上，能否使用、拟合怎样、寿命量如何解释？
结论落到具体条件：相对于谁、改善什么、在哪些条件下成立。
Notes: 回到最初的问题，评价一个参数估计方法，可以把这几部分连起来。先讲清它依据什么估计、要解决什么问题；再看文献中同类问题用了哪些对手，据此理解比较对象。参数精度和估计稳定性，用已知真值下的Monte Carlo来衡量，同时报告能否有效求解。真实数据再展示方法的可用性、拟合及寿命量。最终结论就落到具体条件：相对于哪些方法，在什么样本量和参数范围下，哪些量估计得更好，又有哪些计算或失败代价。